生物医药废水处理站

环保设施设备采购及安装服务项目

招

标

文

件

招标人: 深圳市环境工程科学技术中心有限公司

日期：2023年10月27日

第一章    采购需求

# 一、项目情况

生物医药企业位于南山区粤海街道，是一家聚焦于生物创新药、高值仿制药、医美新原料及CMO四大战略领域，集研发、生产、销售为一体的领先的生物制药医疗保健公司，产品主要为生物发酵制品。该企业拟改造废水处理站，生产废水经管道收集至废水处理站、处理达到纳管标准后排入市政管网，故委托我司为该生物医药企业的废水处理站进行设施设备采购、安装及调试，确保废水处理后达标排放。

# 二、服务要求及内容

1、服务要求

合同服务期间，中标方需根据采购方提供的项目设备清单，在规定的期限内，提供符合项目工艺参数的设备及材料，完成项目现场设备的安装与调试工作，所提供的设备安装调试服务需满足废水站设计水量及处理出水水质要求；并提供设备出厂检验合格证、出厂证明及使用说明书等；质保期不得少于1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，保修范围内的须免费上门服务，随叫随到。

2、采购设备清单

| 功能单元 | 工艺单元 | 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急 | 应急 | 1 | 池体 | 地埋式钢混池，L*W*H=2m*4m*3m， 钢筋混凝土盖板、检修口、泵坑、废气收集口 | 24 | m3 | 非标自制 |  |
|  |  | 2 | 应急水泵 | 潜水泵，CSB50.75-50，流量：10m3/h、扬程10m、0.75KW | 2 | 台 | 海源 | 一用一备 |
| 均质化 | 调节 | 3 | 浓水导流泵 | 磁力泵，MP-15R丝口，16L/min | 2 | 台 | 光泉 | 一用一备 |
|  |  | 4 | 池体 | 地埋式钢混池，面积3m*1.5m*3m，钢筋混凝土盖板、检修口、泵坑、废气收集 | 14.5 | m3 | 非标自制 | 钢混 |
|  |  | 5 | 水泵 | 潜水泵，1.5m3/h，H=10m | 2 | 台 | 钜源/宏业 | 一用一备 |
|  |  | 6 | 转子流量计 | 0-4m3/h | 2 | 套 | 余姚 |  |
|  |  | 7 | 液位控制器 | 浮球式 | 2 | 套 | 伊莱科 |  |
| 水解酸化 | 水解酸化 | 8 | 水解酸化池 | 1.4m*2.8m*3m，碳钢盖板、检修口、排空口，三油两布 | 11.76 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 9 | 水解酸化池配套 | 进水布水管、出水堰口，废气收集 | 1 | 套 | 非标自制 |  |
| PH调节 | PH调节 | 10 | 酸碱反应池 | 0.6m*0.6m*1m，加盖、排空口、废气收集 | 0.36 | m3 | 非标自制 |  |
|  |  | 11 | 加药箱 | 500升PE桶，0.75KW混匀搅拌机，0-60L/H电磁计量加药泵 | 2 | 套 | 东莞PE桶、搅拌机/新道茨加药泵 | 一用一备 |
|  |  | 12 | 反应池搅拌机 | 转速90转/分，N=1.1KW | 1 | 套 | 减速电机东莞宏强 |  |
| 两级AO+MBR | 两级AO | 13 | 一级AO池体 | 地上式； 缺氧1.4×2.8×3.0m， 好氧1.4×2.8×3.0m， 碳钢盖板，检修口、废气收集管，排空口，三油两布 | 23.52 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 14 | 一级AO搅拌器 | 潜水搅拌器，适用于10立方体积的缺氧池 | 1 | 台 | 兰江/川源 |  |
|  |  | 15 | 一级AO填料及支架 | Ф150*1800，L40角铁等 | 4 | m2 | 宜兴 |  |
|  |  | 16 | 一级AO曝气管 | 12个曝气盘、管道，面积4平方米 | 1 | 套 | 非标自制 |  |
|  |  | 17 | 一级AO硝化液回流泵 | 潜水泵，3-4m3/h、H=4m | 1 | 台 | 钜源/宏业 |  |
|  |  | 18 | 二级AO | 地上式； 缺氧1.4×2.8×3.0m， 好氧1.4×2.8×3.0m， 碳钢盖板，检修口、废气收集管，排空口，三油两布 | 23.52 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 19 | 二级AO搅拌器 | 潜水搅拌器，适用于10立方体积的缺氧池 | 1 | 台 | 兰江/川源 |  |
|  |  | 20 | 二级AO加药 | 500升PE桶，0.75KW混匀搅拌机，0-60L/H电磁计量加药泵 | 2 | 套 | 东莞PE桶、搅拌机/新道茨加药泵 | 一用一备 |
|  |  | 21 | 二级AO填料及支架 | Ф150*1800，L40角铁等 | 4 | m2 | 宜兴 |  |
|  |  | 22 | 二级AO曝气管 | 12个曝气盘、管道，面积4平方米 | 1 | 套 | 非标自制 |  |
|  |  | 23 | 二级AO硝化液回流泵 | 潜水泵，3-4m3/h、H=4m | 1 | 台 | 钜源/宏业 |  |
|  |  | 24 | 两级AO公用风机 | 罗茨风机，GRB-40,4000mmAq,0.86m3/min,2.2kw | 2 | 台 | 川源 | 一用一备 |
|  | MBR池 | 25 | 池体 | 地上式； 1.4×2.8×3.0m， 碳钢盖板，检修口、废气收集管，排空口，三油两布 | 11.76 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 26 | MBR膜组件 | 单组150m2（5帘膜，每帘膜30m²），12L/H/m2, | 2 | 组 | 超禹 |  |
|  |  | 27 | 膜支架 | 单层单排膜架，含膜支架内部产水管、曝气管 | 2 | 套 | 超禹 |  |
|  |  | 28 | 压力表 | -0.1Mpa至+0.3Mpa | 2 | 个 | 浙江 |  |
|  |  | 29 | 产水泵 | 抽吸泵，接MBR膜，1.5-2m3/h | 2 | 台 | 钜源/宏业 |  |
|  |  | 30 | 反洗泵 | Q=10m3/h，1.5kw, H=15m | 2 | 台 | 钜源/宏业 |  |
|  |  | 31 | 反洗水箱 | 500L规格PE桶 | 2 | 个 | 东莞 |  |
|  |  | 32 | 电磁阀 | DN32,220V | 4 | 台 | 余姚 |  |
|  |  | 33 | 安保过滤器 | 1.5吋口，含滤芯 | 2 | 台 | 非标自制 |  |
|  |  | 34 | 污泥回流泵 | 潜水泵，1-2m3/h，H=6m | 2 | 台 | 钜源/宏业 | 一用一备 |
|  |  | 35 | 转子流量计 | 0~3m3/h | 2 | 个 | 余姚 |  |
|  |  | 36 | 液位计 | 电缆浮球式 | 4 | 个 | 伊莱科 |  |
|  |  | 37 | MBR产水池 | 地埋式，1.8m*1.5m*3m | 8.1 | m3 | 非标自制 | 钢混 |
|  |  | 38 | MBR产水池提升水泵 | 潜水泵，2m3/h，H=10m | 2 | 台 | 钜源/宏业 |  |
| 除磷 | 除磷沉淀 | 39 | PAC反应池 | 0.6m*0.6m*1m，加盖、排空口，三油两布 | 0.36 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 40 | PAC反应池搅拌 | 转速90转/分，N=1.1KW | 1 | 套 | 减速电机东莞宏强 |  |
|  |  | 41 | PAC反应加药 | 500升PE桶，0.75KW混匀搅拌机，0-60L/H电磁计量加药泵 | 2 | 套 | 东莞PE桶、搅拌机/新道茨加药泵 | 一用一备 |
|  |  | 42 | PAM反应池 | 0.6m*0.6m*1m，加盖、排空口，三油两布 | 0.36 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 43 | PAM反应池搅拌 | 转速90转/分，N=1.1KW | 1 | 套 | 减速电机东莞宏强 |  |
|  |  | 44 | PAM反应加药 | 500升PE桶，0.75KW混匀搅拌机，0-60L/H电磁计量加药泵 | 2 | 套 | 东莞PE桶、搅拌机/新道茨加药泵 | 一用一备 |
|  |  | 45 | 沉淀池 | 地上式，面积1.2m*1.4m，高4m，锥斗，加盖，检修口，斜管支架，三油两布 | 5.04 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 46 | 斜管填料及支架 | PP,L40角铁等 | 4 | m2 | 宜兴 |  |
|  |  | 47 | 排泥泵 | Q=4m3/h，0.55kw, H=13m | 1 | 台 | 钜源/宏业 |  |
|  | 反硝化滤池 | 48 | 滤池池体 | 地上式，L*W*H=2.4m*2m*4m，加盖、检修观察口、2个排空口、进水布水渠、反冲洗废水排水渠，三油两布 | 19.2 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 49 | 清水池 | 地上式，L*W*H=2m*2m*4m，三油两布 | 16 | m3 | 非标自制 | 碳钢 |
|  |  | 50 | 内循环水泵 | 潜水泵，CSB50.75-50，流量：10m3/h、扬程10m、0.75KW | 1 | 台 | 海源 |  |
|  |  | 51 | 出水电动阀 | 电动对夹蝶阀：阀体球墨铸铁，阀板304开关型，DN100 | 1 | 台 | 弗雷西 |  |
|  |  | 52 | 出水流量计 | DN100 LDG-SUP-DN100 | 1 | 台 | 杭州联测 |  |
|  |  | 53 | 液位计 | 浮球式 | 2 | 台 | 伊莱科 |  |
|  |  | 54 | T型滤砖 | L*W*H=540mm*190mm*190mm | 44 | 块 | 江苏国祯 |  |
|  |  | 55 | 反冲洗布气系统 | 不锈钢主管、支管 | 1 | 项 | 非标自制 |  |
|  |  | 56 | 反冲洗风机 | GRB65，4.35m3/min，7.5kw，6000mmAq | 1 | 台 | 川源 |  |
|  |  | 57 | 反冲洗水泵 | 型号G-37-100，103.8m3/h, 13.2m, 5.5kw | 1 | 台 | 海源 |  |
|  |  | 58 | 滤料 | 粒径16-32mm卵石，1立方米； 粒径8-16mm卵石，1立方米； 粒径4-8mm卵石，1立方米； 粒径2-2.4mm石英砂，10立方米 | 1 | 项 | 非标自制 |  |
|  |  | 59 | 反冲洗进水电动阀 | 电动对夹蝶阀：阀体球墨铸铁，阀板304开关型，DN100 | 1 | 台 | 弗雷西 |  |
|  |  | 60 | 反冲废水放水电动阀 | 电动对夹蝶阀：阀体球墨铸铁，阀板304开关型，DN200 | 1 | 台 | 弗雷西 |  |
| 污泥处理 | 污泥处理 | 61 | 储泥池 | 地埋式，面积2m*0.8m*3m，加盖、检修口、泵坑、废气收集 | 4.8 | m3 | 非标自制 | 钢混 |
|  |  | 62 | 压滤泵 | 螺杆泵 | 1 | 台 | 边峰 |  |
| 废气处理 | 废气收集 | 63 | 集气罩 | 9个池子涉及废气收集 | 1 | 项 | 非标自制 |  |
|  | 废气处理 | 64 | 废气处理装置 | 处理能力：Q=12000m3 /h,配置风机、UV光解装置、活性炭吸附装置、配套电控柜 | 1 | 套 | 非标自制 | 收集主管道利旧 |
| 自动控制等配套 | 电控以及配套系统 | 65 | 控制柜 | PLC控制 | 1 | 套 | 非标自制 |  |
|  |  | 66 | 电线电缆 |  | 1 | 批 | 非标自制 |  |
|  |  | 67 | 线管桥架 |  | 1 | 批 | 非标自制 |  |
|  | 扶梯走廊及护栏 | 68 | 扶梯走廊及护栏 | 地上式碳钢池：走道围一圈，检修走道； 地埋式钢混池：6个检修口护栏 | 1 | 项 | 非标自制 |  |
|  | 管阀件 | 69 | 管阀件 |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 风机平台 | 70 | 风机架空平台 | 面积6平方米，安装3台风机、护栏、爬梯 | 1 | 项 | 非标自制 |  |
|  | 土方处置 | 71 | 土方外运 | 水泥池建设土方约80立方米 | 1 | 项 |  |  |
|  | 自来水管改道 | 72 | 自来水管改道 | 约20米,DN50管 | 1 | 项 |  |  |
|  | 地面硬化及管沟 | 73 | 水泥地面及配套管沟 | 约50平方米 | 50 | m2 | 非标自制 |  |
|  | 灭菌 | 74 | 电热灭菌器 | 500L | 1 | 台 |  |  |
| 安装调试管理 | 安装运输 | 75 | 安装运输 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 调试 | 76 | 调试费 | 活性污泥、人工 | 1 | 项 |  |  |
|  | 管理费 | 77 | 管理费 |  | 1 | 项 |  |  |

3、服务地点

深圳市

4、项目安装周期

60日内完成设施设备安装调试验收

5、项目预算

项目总预算为人民币99.5万元（含税），包括管理、运杂、装卸、安装、调试、培训、维护保养、人生意外险、劳保物资配备和税费等相关所有费用，报价为包干价，成交单位不得以任何理由增加费用。

6、合同支付方式

合同签订后5个工作日内，支付合同总金额的50%；土建完工，经验收合格后5个工作日内，支付合同总金额的15%；设备安装完工，经联机调试验收合格后5个工作日内，支付合同总金额的32%；自工程设备经联机调试验收合格满一年后5个工作日内，支付合同总金额的3%。

三、递交投标文件截止时间

2023年11月6日15时30分（北京时间）。

备注：通过邮寄方式递交投标文件，出现以下情况：寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封、邮寄过程中投标文件破损，我司将拒绝签收，由投标人自行承担相应责任与后果。

四、招标单位联系方式

1、采购联系人：雷福星：18064205499。

2、地址：深圳市罗湖区南湖街道人民南路深房广场B座3202室。

第二章    投标人须知

# 一、投标文件编制

参照第四章投标文件编制格式（除格式自拟的项目外，其他需按招标人提供格式，不得更改，否则作废标处理）。

# 二、投标文件递交

投标文件A4纸，双面打印。正本一份，副本二份（副本可用正本复印件，加盖骑缝章），正、副本投标文件一同密封，若副本与正本不符，以正本为准）。

根据招标公告中招标人联系方式于投标时间截止前派专人送达或邮寄送达（邮寄方式的递交时间为送达我司由我司代表签收的时间），超过截止时间不再接收。

# 三、投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标文件递交截止日期之前将修改或撤回的书面通知递交给招标人。

2、投标人的修改或撤回通知应由加盖投标人公章，密封后递交，并在外包装上明显注明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。撤回通知也可先以传真形式发出，再签字确认。

3、投标文件递交截止日期后不得对投标文件进行任何更改。

第三章    评标方法、步骤及标准

# 一、评标方法

本次评标采用  综合评分  法进行评审定标。

# 二、评标步骤

1、初审：资格性检查、符合性检查（详见资格性审查表、符合性审查表）。

2、比较与评价：价格评审、商务评审、技术评审（详见评分细则附表）。

3、现场考察：□是      (否。

（1）排序

评标小组对投标人递交的投标文件按招标文件的评分细则进行评分，并对各有效投标人的综合得分由高到低进行排序，若有效投标人综合得分相同的，则按价格从低到高的排序；若价格相同，则推荐技术部分得分较高的投标人排序优先；若技术部分得分得分相同的情况下，则推荐商务部分得分较高的投标人排序优先；若以上得分均相同，则由评标小组投票确定排序优先。

（2）推荐

推荐综合排序第一名的投标人成为中标人。

评分细则附表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40 |
|  | 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×价格分权值 |
| 2 | 技术部分 | 30 |
|  | 评分项 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 项目实施方案 | 安装方案 | 15 | 评标小组打分 | 投标人的实施方案需要包括以下内容，每项内容文字经评审委员会审查认为响应内容不符合项目要求的不得分： 1、组织设计的合理性 2、安全文明组织措施合理 3、应急保障措施可行 4、设备进场进度计划及保证措施可行 满足以上四项要求得10分，满足以上三项要求得6分，满足以上两项内容得3分，否则不得分。 在此基础上，根据各投标人对基础情况的掌握程度和提供的整体服务方案的具体响应内容进一步评审： 1、评审为优的加5分；2、评审为良的加3分；3、评审为一般的得0分。 |
|  |  | 产品质量控制 | 10 | 评标小组打分 | 投标人的产品质量控制需要包括以下内容，每项内容文字经评审委员会审查认为响应内容不符合项目要求的不得分： 1、产品采购质量保证措施；2、产品安装过程质量控制；3、产品运行质量保证 满足以上三项要求得7分，满足以上两项内容得4分，满足以上一项内容得2分，否则不得分 在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审： 1、评审为优的加3分；2、评审为良的加2分；3、评审为一般的得0分。 |
|  |  | 售后服务 | 5 | 评标小组打分 | 项目完成后的服务承诺，包括售后服务年限、内容及承诺书等。 1、项目服务承诺详细； 2、服务承诺合理； 3、切实可行的。 满足以上三项的得5分；满足以上两项的得3分；否则不得分。 |
| 3 | 商务部分 | 30 |
|  | 评分项 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 投标单位综合实力 | 类似业绩 | 12 | 评标小组打分 | 近五年已完成的废水处理工程项目业绩（每提供一份得3分，最高12分）。 以合同复印件为准 |
|  |  | 拟安排的安装人员证书情况 | 5 | 评标小组打分 | 项目拟安排的安装人员具有电工作业证、焊接证、高处作业证等证书的，每提供一人得1分，最高5分，否则不得分。 |
|  |  | 企业资质情况 | 8 | 评标小组打分 | 具有“建筑施工安全生产许可证或环保工程专业承包叁级资质证书”的，每提供一个得4分，最高8分，否则不得分。 |
|  |  | 诚信情况 | 5 | 评标小组打分 | 投标人因违法违规被记入诚信档案且在有效期内的，不得分；不存在此类情况的，或虽受过行政处罚但修正行政处罚期已满的，得5分。 提供企业诚信声明与承诺。 |

第四章 投标文件编制格式

请投标人严格按照格式要求和顺序编写投标文件。未按格式编写投标文件，导致评标专家找不到对应节点，无法准确判断得分的投标人自负其责。

# 封面

（正本/副本）

投标文件

项目名称：

投标单位：（加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人（签字）：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封】

# 目录

目录

1、资格性审查表

2、符合性审查表

3、评标指引表

4、营业执照等资格证明文件

5、资质情况

6、投标函

7、投标人基本情况

8、法定代表人（负责人）证明书

9、法定代表人（负责人）授权委托书

10、分项报价表

11、项目实施方案

12、类似业绩

13、拟安排的安装人员证书情况

14、诚信情况

# 1、资格性审查表

资格性检查表

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效期内的工商营业执照或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书复印件。 |  |
| 2 | 未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单(投标人出具承诺函，格式自拟)。 |  |

备注：

1、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

2、不通过“资格性检查”的投标人，作废标处理。

# 2、符合性审查表

符合性检查表

| 序号 | 审查内容 | 是否存在 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按规定密封、签字、盖章 |  |
| 2 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件 |  |
| 3 | 技术商务条款上存在重大偏离 |  |
| 4 | 法律、法规规定的其他情形 |  |

备注：

1、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

2、不通过“符合性检查”的投标人，作废标处理。

# 3、评标指引表

项目评标指引表

| 一、资格性审查指引 |
| --- |
| 序号 | 资格性审查项目 | 证明文件 | 起止页码 |
| 1 | 投标人资格要求 | 营业执照 |  |
|  |  | 诚信情况 |  |
| 二、综合评分指引（请根据项目评分表内容调整） |
| 评分类别 | 评分项目 | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格 | 分项报价表 |  |  |
| 技术 | 安装方案 |  |  |
|  | 产品质量控制 |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 综合实力部分 | 类似业绩 |  |  |
|  | 拟安排的安装人员证书情况 |  |  |
|  | 企业资质情况 |  |  |
|  | 诚信情况 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 其他补充内容 |  |  |

备注：对于“综合评分指引”请投标人按照评分细则附表的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

# 4、营业执照等资格证明文件

格式自拟

# 5、资质情况

格式自拟

# 6、投标函

投标函

1、我方已认真核实所提交的投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

2、如果我方中标入选，我方将按照招标文件规定及我方提供的服务方案在本项目的服务期内履行开展检测工作，我方自愿接受贵方对我方提供的检测服务进行履约满意度调查，不论调查结果是否满意我方均接受无异议。

3、如果我方中标入选，愿意满足贵方提出的履约担保要求（如有）。

4、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内（120日历天）内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

邮政编码：            电话：            传真：

日   期：       年      月      日

# 7、投标人基本情况

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 项目联系人1 | 姓名 |  | 项目联系人2 | 姓名 |  |
|  | 手机 |  |  | 手机 |  |
|  | 项目联系邮箱： |  | 项目联系邮箱： |
| 技术人员状况 | 技术人员人数： 其中：高级职称 人，中级职称 人。专业技术人员 人。 |
| 经营范围 |  |

注：请务必填写项目联系人信息及邮箱，以方便我司日后发送招标信息。

# 8、法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人（加盖公章）：

签发日期：       年     月    日

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

# 9、法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （投标人地址）    的      （投标人名称）    由  （法定代表人姓名、职务、手机号码）  在此授权  （被授权人姓名、手机号码）  作为我公司的合法代理人，就（   项目名称    ）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人（负责人）证明》

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：       年     月    日

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

# 10、分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

（此处加盖投标人单位公章）

注：

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 具体服务内容见采购设备清单。

  - 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

# 11、项目实施方案

11.1安装方案

11.2产品质量控制

11.3售后服务

# 12、类似业绩

同类项目业绩情况表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、表格可根据实际情况扩展。

2、要求附项目证明材料复印件（合同关键页（封面、工作内容、合同金额、签字盖章页等）复印件或中标通知书等）。

# 13、拟安排的安装人员证书情况

# 14、诚信情况

信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）网络截图，并提供诚信承诺函（格式自拟，加盖投标人公章）。